## Slide 1
Повышение качества видео для задач криминалистической экспертизы
Студент гр.6511-100503D,
Цой Глеб Владимирович
Руководитель – Максимов Алексей Игоревич
Самара
2021

## Slide 2
Сверхразрешение - это результат получения изображения с высоким разрешением (HR) из одного или нескольких изображений низкого разрешения (LR).
Что такое сверхразрешение и где оно применяется
2
Методы сверхразрешения успешно применяются в следующих областях:
Медицина;
Астрономия;
Микроскопия;
Обработка данных дистанционного зондирования Земли;
Компьютерное зрение;
Криминалистика и др.
Изображения в сверхразрешении можно получить из одного кадра, применяя искусственный интеллект, а также из серии изображений, применяя методы интерполяции, вейвлет-преобразования, проекции на выпуклые множества, адаптивную фильтрацию, а также другие «классические» методы на основе преобразований Фурье.
Notes: 1. В сфере Информационной Безопасности часто возникает необходимость в использовании изображений высокого разрешения. Такая потребность может возникать в программно-аппаратных средствах контроля доступа (например, при распознавании объектов, снятых на видео), либо же в сфере криминалистики, как средство, обеспечивающее восстановление доказательственной, ориентирующей информации в целях досудебного производства и предварительного расследования. Не всегда средства фотосъёмки могут обеспечить требуемое качество. Для повышения качества могут быть применены методы сверхразрешения. Сверхразрешение - это результат получения изображения с высоким разрешением (HR) из одного или нескольких изображений низкого разрешения (LR).
2. Методы сверхразрешения успешно применяются в следующих областях:
Медицина;
Астрономия;
Микроскопия;
Обработка данных дистанционного зондирования Земли;
Компьютерное зрение;
Криминалистика и др.
3. Существует множество различных методов получения сверхразрешения. Выделяют методы на основе искусственного интеллекта, вейвлет-преобразования, проекции на выпуклые множества, адаптивной фильтрации, а также других «классических» методов преобразований Фурье.
------------------------
http://www.ee.iisc.ac.in/people/faculty/soma.biswas/STIP_pdf/SR_overview.pdf

## Slide 3
Схема предлагаемого метода
Общее описание алгоритма
3
Учащение сетки матрицы
Дополнительный канал обработки
…
Геометрическое согласование
Учащение сетки матрицы
Дополнительный канал обработки
Взвешенное суммирование
Учащение сетки матрицы
Дополнительный канал обработки
Notes: Проблема существующих методов в том, что они могут только визуально улучшить качество, но не могут обеспечить оптимального восстановления.
В моей работе рассматривается новый метод, предполагающий использование «классических» методов преобразований Фурье. Метод состоит из следующих шагов:
На вход принимаются кадры видео-последовательности, для которых необходимо увеличить сетку пикселов с интерполяцией значений.
Затем следует добавить дополнительные каналы для кадров и записать в них поля дисперсии ошибок интерполяции. Данный канал используется для вычисления значений отсчетов восстанавливаемого изображения.
На третьем шаге должно быть произведено геометрическое согласование.
И на последнем шаге происходит взвешенное суммирование согласованных кадров. Результатом суммирования и будет искомое изображение.

## Slide 4
Цель работы – программная реализация алгоритма получения изображения в сверхразрешении.
Постановка задачи
4
В ходе презентации будет подробно рассмотрено:
Модель наблюдения. Восстановление в кадре;
Геометрическое согласование. Сравнительное исследование методов согласования;
Комплексирование;
Текущие результаты;
Нерешенные задачи и прогноз их решения.
Notes: Цель моей работы – программно реализовать алгоритм оптимального сверхразрешения. Такой алгоритм должен обеспечивать минимальную ошибку восстановления.
В ходе презентации будет подробно рассмотрено:
Модель наблюдения. Восстановление в кадре;
Геометрическое согласование. Сравнительное исследование методов согласования;
Комплексирование;
Текущие результаты;
Нерешенные задачи и прогноз их решения.
--------------
http://www.ee.iisc.ac.in/people/faculty/soma.biswas/STIP_pdf/SR_overview.pdf

## Slide 5
1.
Непрерывное изображение
Восстановление в кадре. Модель наблюдения
5
Искаженное изображение
Аддитивный шум
Дискретизация
Динамические искажения
Наблюдаемое изображение
Дискретное изображение
Современные средства видеозаписи позволяют достаточно точно фиксировать изображения, однако во всех устройствах присутствуют такие искажения, как:
Динамические искажения;
Децимация;
Аддитивный шум.
2.
2.
4.
Notes: Современные средства видеозаписи позволяют достаточно точно фиксировать изображения, однако изображение всегда подвергается различным искажениям. В процессе съёмки сигнал искажается и дискретизируется.
Для начала нужно получить наблюдаемую модель, над которой будут производиться расчёты. На левом рисунке вы видите оригинальное видео, полученное на камере. Примем полученную последовательность кадров за непрерывную. Это нужно для того, чтобы оценить результат работы алгоритма.
Применим для имеющейся последовательности кадров динамические искажения. Они могут быть реализованы в виде непрерывной свёртки. Формула 1.
Перейдём от непрерывной модели наблюдения к дискретной. Формула 2.
Далее, искаженный непрерывный сигнал дискретизируется с шагом T и к его отсчетам дополнительно добавляется случайный шум. Формула 3.
Объединяя все формулы можно получить непрерывно-дискретную модель наблюдения сигнала. Формула 4.

## Slide 6
Первым шагом в алгоритме получения изображения высокого разрешения является увеличение сетки пикселов и последующее оптимальное восстановление.
Восстановление в кадре. Модель наблюдения
6
На данном этапе работы был применён классический фильтр Винера.
Chart: ЧХ оптимальной восстанавливающей ЛИС-системы
Chart: ИХ оптимальной восстанавливающей ЛИС-системы
Для оптимального фильтра были рассчитаны формулы частотной и импульсной характеристик.
Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ЗДЕСЬ ГОВОРИТЬ. У меня ещё не реализован этот фильтр. Про него логичнее начать рассказывать на 12 слайде
Notes: Первым шагом в алгоритме получения сверхразрешения необходимо отфильтровать и увеличить все кадры. Фильтрация будет осуществляться с помощью оптимальным фильтром. На данном этапе работы для фильтра только рассчитаны формулы частотной и импульсной характеристик. Для вывода формул использовались формула связи дискретного и непрерывного сигналов при условии минимизации дисперсии ошибки. За основу вычислений взята бесконечная система уравнений Винера-Хопфа.
Данный фильтр позволит получить квази-непрерывный сигнал из дискретного, что позволит решить задачу сверхразрешающего восстановления.
Сейчас в реализации применяется классический фильтр Винера. Недостаток данного фильтра в том, что он не производит перевод дискретного сигнала в квази-непрерывный.
---------

## Slide 7
Геометрическое согласование серии кадров.
Существующие методы
7
Для взвешенного суммирования кадров необходимо, чтобы они были геометрически согласованы. Существует несколько способов согласования кадров.
Выделяют методы, основанные на
Детектировании особых точек;
Пирамидальном подходе;
Использовании пиков взаимной корреляционной функции;
Использовании оптического потока.
Я НЕ НАШЁЛ ФОРМУЛЫ, но я нашёл это. Подойдёт?
Notes: Следующим этапом сверхразрешения является геометрическое согласование кадров. Кадры необходимо согласовать с высокой точностью, так как ошибка согласования оказывает существенное влияние на результирующее изображение.
Рассмотрим наиболее значимые группы методов:
Методы, основанные на детектировании особых точек. На изображении происходит поиск наиболее значимых точек. Существует множество алгоритмов отбора таких точек. Точки находятся с помощью детекторов и описываются с помощью дескрипторов. Дескрипторы описывают характеристики данной точки, необходимые для её сопоставления со следующим кадром.
Методы, основанные на пирамидальном подходе - используют различные модели искажения кадра – перемещение, перемещение и поворот, перемещение-масштаб-поворот, аффинное преобразование (сдвиг), билинейное (нелинейное) преобразование.
Методы, использующие пики взаимной корреляционной функции (ВКФ) двух изображений – классический вариант и модификация, использующая χ2-меру.
Метод, на основе использования оптического потока. Оптический поток – изображение видимого движения, представляющее собой сдвиг каждой точки между двумя изображениями. Суть оптического потока в том, что он не ищет какие-то особенные точки, а по параметрам изображений пытается определить, куда сместилась произвольная точка/
-------------
См. предыдущий НИРС – там ссылки на источники

## Slide 8
Геометрическое согласование серии кадров.
Сравнительное исследование
8
В данной работе были исследованы 12 алгоритмов геометрического согласования. Расчёты проводились на тестовой последовательности кадров. Наилучшие (в терминах СКО) результаты были получены при использовании аффинного преобразования.
Наименование метода | Среднее СКО согласования
1. С использованием особых точек, дескриптор SIFT | 29,017
2. С использованием особых точек, дескриптор SURF | 29,264
3. С использованием особых точек, дескриптор BRIEF | 29,205
4. С использованием особых точек, дескриптор ORB | 28,841
5. Пирамидальный подход, сдвиг | 27,551
6. Пирамидальный подход, сдвиг и поворот | 23,506
7. Пирамидальный подход, сдвиг-масштаб-поворот | 23,465
8. Пирамидальный подход, аффинное преобразование | 23,155
9. Пирамидальный подход, билинейное преобразование | 23,272
10. С использованием пиков ВКФ | 27,879
11. С использованием пиков ВКФ, с χ2-мерой | 27,842
12. С использованием оптического потока | 29,419
Более подробные детали исследования представлены мной совместно с Максимовым А.И. на Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации».
Notes: На сегодняшний день разработано большое количество методов геометрического согласования изображений. В связи с этим был проведен сравнительный анализ различных алгоритмов геометрического согласования. В моей работе мерой эффективности работы алгоритма было принято считать среднеквадратичное отклонение (СКО). В данной работе были исследованы 12 алгоритмов геометрического согласования. Расчёты проводились на тестовой последовательности кадров.
Сравнительное исследование:
Методы, основанные на детектировании особых точек показали не самые точные результаты.
Методы, основанные на пирамидальном подходе: на практике наибольшую пользу принесли аффинное и билинейное преобразования.
Методы, использующие пики ВКФ показали средний результат.
Методы, использующие оптический поток дали наихудший результат.
Для реализации алгоритма я выбрал метод аффинных преобразований, так как у этого метода наименьшая СКО.
Более подробные детали исследования представлены мной совместно с Максимовым А.И. на Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации».

## Slide 9
Взвешенное суммирование кадров
9
Комплексирование – это взвешенное суммирование согласованного набора изображений.
9
Наблюдаемое изображение представляется в камере в виде цифрового сигнала:
Оценка исходной величины для минимального СКО:
Итоговое выражение для оценки значения исходного сигнала:
Эак картинка уже быа, может быть её не стоит вставлять тут?
Notes: 1. Полученный набор сигналов в цифровом виде обладает всеми числовыми характеристиками, присущими любой случайной величине: математическим ожиданием (), дисперсией (), средним квадратическим отклонением (СКО). Рассмотрим задачу суммирования неравноточных измерений. Необходимо построить линейную оценку, обеспечивающую наибольшую точность в терминах среднеквадратической ошибки. Оценка будет строиться с использованием мат ожидания, дисперсии и СКО.
2. Комплексирование – это взвешенное суммирование согласованного набора изображений.
3. Для взвешенного суммирования необходимо построить линейную оценку, обеспечивающую наибольшую точность в терминах среднеквадратической ошибки. В формуле – весовая функция суммирования.
4. Для получения итоговой формулы оценки необходимо вычислить коэффициент минимизируя дисперсию ошибки, затем дифференцируя формулу СКО
--------------------
2 НИРС. Статья Максимова и Сергеева
1. Современные устройства фото и видео записи представляют изображения в цифровом виде. Полученный набор сигналов в таком случае обладает всеми числовыми характеристиками, присущими любой случайной величине: математическим ожиданием (𝑀), дисперсией (𝐷), средним квадратическим отклонением (СКО). Рассмотрим задачу суммирования неравноточных измерений. Необходимо построить линейную оценку, обеспечивающую наибольшую точность в терминах среднеквадратической ошибки. Оценка будет строиться с использованием мат ожидания, дисперсии и СКО.
2. Комплексирование – это взвешенное суммирование согласованного набора изображений.
3. Для взвешенного суммирования нам необходимо построить линейную оценку, обеспечивающую наибольшую точность в терминах среднеквадратической ошибки. В формуле 𝑎_𝑖 – весовая функция суммирования.
4. Для получения итоговой формулы оценки необходимо вычислить коэффициент 𝑎_𝑖 минимизируя дисперсию ошибки, затем дифференцируя формулу СКО 𝜀_кв^2
--------------------
2 НИРС. Статья Максимова и Сергеева

## Slide 10
Текущие результаты
10
В результате работы алгоритма генерируется частично восстановленное изображение с разрешением, соответствующим исходным файлам.
Несовершенство применяемого фильтра даёт видимую погрешность при восстановлении искаженных изображений, вследствие чего возникает визуальное размытие полученного изображения. Тем не менее алгоритм позволяет избавиться от шума и децимации и в целом работает качественнее обычной фильтрации.
Наблюдаемая модель
Результат работы
Эталонное изображение (ч/б)
Notes: 1. Применив предыдущую формулу на согласованную серию кадров, я получил новое изображение, по качеству превосходящее наблюдаемую модель.
2. В результате работы алгоритма генерируется частично восстановленное изображение с разрешением, соответствующим исходным файлам.
3. Тем не менее полученный результат визуально отличается по качеству от эталона. Несовершенство применяемого фильтра даёт видимую погрешность при восстановлении искаженных изображений, вследствие чего возникает визуальное размытие результирующего изображения. И всё же в конечном итоге алгоритм позволяет избавиться от шума и децимации и в целом работает качественнее обычной фильтрации.

## Slide 11
Нерешенные задачи и прогноз их решения
11
Chart: ЧХ оптимальной восстанавливающей ЛИС-системы
Chart: ИХ оптимальной восстанавливающей ЛИС-системы
Промежуточные результаты работы:
Реализован полный алгоритм получения изображения высокого качества по серии кадров низкого качества;
Алгоритм протестирован на тестовой серии кадров. Результат работы алгоритма совпадает с ожидаемым, но отличается от запланированного.
Для достижения запланированной цели необходимо программно реализовать оптимальный фильтр. В теории этот фильтр должен работать эффективнее классического фильтра Винера. Он позволит перейти от дискретного изображения к квази-непрерывному.
На данный момент рассчитаны формулы импульсной характеристики такого фильтра. Результаты приведены на графиках.
Notes: Промежуточные результаты работы:
Реализован полный алгоритм получения изображения высокого качества по серии кадров низкого качества;
Алгоритм протестирован на тестовой серии кадров. Результат работы алгоритма совпадает с ожидаемым, но отличается от запланированного.
Для достижения запланированной цели необходимо программно реализовать оптимальный фильтр. В теории этот фильтр должен работать эффективнее классического фильтра Винера. Новый фильтр позволит получить более чёткое не размытое изображение.
На данный момент рассчитаны приблизительные значения импульсной характеристики такого фильтра. Результаты приведены на графиках.
-------------
Статья Максимова и Сергеева

## Slide 12
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ